تجربة (1): Led Blanking

- أهداف التجربة:

- تعرف الطالب على دائرة الكريستالة وكيفية بنائها.

- تعرف الطالب على دائرة Reset وكيفية بنائها.

- التحكم بمجموعة LEDS عن طريق توصيلها بأحد بورتات المايكرو.

- الأدوات المطلوبة لتنفيذ التجربة:

Softwere:

- Keil uVision.

- ISIS Professional(Protus)

Hardwere:

- AT89C51 Microcontroller.

- Crystal 12MHZ

- Two capacitors 33pF.

- Polar Capacitor 10 uF.

- Resistor 8.2 K Ohm.

- Switch.

- 8 LEDs.

- Test Board.

- Power Supply 9V.

- 7805 (Regulator 5V).

  - Assembly Code:

$MOD51

$DEBUG

ORG 0H

;------------------

AGAIN:

MOV P2,#11111111B		;MOV P2,#255		OR MOV P2,#0FFH

ACALL DELAY

;-----------------

MOV P2,#00000000B		;MOV P2,#85		OR MOV P2,#55H

ACALL DELAY

;-----------------

MOV P2,#10101010B		;MOV P2,#170		OR MOV P2,#AAH

ACALL DELAY

;-----------------

MOV P2,#01010101B		;MOV P2,#240		OR MOV P2,#0F0H

ACALL DELAY

;-----------------

MOV P2,#00001111B		;MOV P2,#15		OR MOV P2,#0FH

ACALL DELAY

;-----------------

MOV P2,#11110000B		;MOV P2,#15		OR MOV P2,#0FH

SJMP AGAIN

DELAY:

MOV R0,#20

LOOP3:   MOV R1,#255

LOOP2:  MOV R3,#255

LOOP1:  DJNZ R3,LOOP1

DJNZ R1,LOOP2

DJNZ R0,LOOP3

RET

END

  - Protus Simulation: